## Slide 1
DISEÑOS 2 A LA K CON PUNTOS CENTRALES

## Slide 2
DISEÑOS 2 AL K CON PUNTOS AL CENTRO
INTRODUCCION
Un motivo de preocupación potencial en el uso de diseños factoriales de dos niveles es la suposición de linealidad en los efectos de los factores.
Existe sin embargo un método para replicar ciertos puntos en un diseño factorial 2k, lo cual protegerá contra la curvatura (falta de linealidad) además de permitir obtener estimaciones de error de manera independiente.
Dicho método consiste en agregar puntos centrales al diseño 2k, para lo cual se hacen n réplicas en los puntos Xi = 0 ( i = 1,2 ...,k).
Un aspecto importante es que al agregar los puntos centrales, no se afectaran las estimaciones usuales de los efectos en el diseño.

## Slide 3
Para ilustrar el método, considérese un diseño 22 con una observación en cada uno de los puntos factoriales (-,-), (+,-), (-,+) y (+,+) y nc observaciones en los puntos centrales (0,0). En la siguiente figura se ilustra la situación.

## Slide 5
Sea el promedio de las cuatro corridas en los cuatro puntos factoriales y sea el promedio de las nc corridas en el punto central. Si la diferencia es pequeña, entonces los puntos centrales se encuentran en el plano que pasa por los puntos factoriales (o cerca de él), y no hay curvatura.
Por otro lado, si es grande, entonces existe curvatura.
Una suma de cuadrados para la curvatura con un solo grado de libertad está dada por
donde, en general, nF es el número de puntos en el diseño factorial. Esta cantidad puede compararse con el cuadrado medio de error para probar la curvatura

## Slide 6
EJEMPLO 8
Un ingeniero químico se encuentra estudiando el rendimiento de un proceso. Existen dos factores de interés, A:tiempo y B:temperatura de reacción. Debido a que tiene duda acerca de la suposición de linealidad en la región que explora, el ingeniero decide realizar un diseño 22 (con una sola replica de cada corrida factorial) aumentada con 5 puntos al centrales. Los datos de rendimiento se muestran a continuación:

## Slide 7
Tiempo | Temperatura | Tiempo | Temperatura | Respuesta
Variables | Naturales | Variables | Codificadas | Y
1 | 2 | X1 | X2 | 
30 | 150 | -1 | -1 | 39.3
40 | 150 | 1 | -1 | 40.9
30 | 160 | -1 | 1 | 40.0
40 | 160 | 1 | 1 | 41.5
35 | 155 | 0 | 0 | 40.3
35 | 155 | 0 | 0 | 40.6
35 | 155 | 0 | 0 | 40.7
35 | 155 | 0 | 0 | 40.2
35 | 155 | 0 | 0 | 40.6

## Slide 8
Natural | codificado | Natural | codificado
e1 | x1 | e2 | x2
45 | 2 | 165 | 2
52 | 3.4 | 180 | 5
64 | 5.8 | 202 | 9.4
78 | 8.6 | 148 | -1.4
25 | -2 | 130 | -5
18 | -3.4 | 123 | -6.4

## Slide 9
SON SIGNIFICATIVOS LOS EFECTOS DE A Y B, NO HAY EFECTO DE CURVATURA
Fuente | Suma de Cuadrados | Gl | Cuadrado Medio | Razón-F | Valor-P
A:TIEMPO | 2.4025 | 1 | 2.4025 | 61.69 | 0.0005
B:TEMPERATURA | 0.4225 | 1 | 0.4225 | 10.85 | 0.0216
AB | 0.0025 | 1 | 0.0025 | 0.06 | 0.8101
Error total | 0.194722 | 5 | 0.0389444 |  | 
Total (corr.) | 3.02222 | 8 |  |  | 
Fuente | Suma de Cuadrados | Gl | Cuadrado Medio | Razón-F | Valor-P
A:TIEMPO | 2.4025 | 1 | 2.4025 | 51.12 | 0.0020
B:TEMPERATURA | 0.4225 | 1 | 0.4225 | 8.99 | 0.0400
AB | 0.0025 | 1 | 0.0025 | 0.05 | 0.8289
Falta de ajuste | 0.00672222 | 1 | 0.00672222 | 0.14 | 0.7245
Error puro | 0.188 | 4 | 0.047 |  | 
Total (corr.) | 3.02222 | 8 |  |  | 

## Slide 10
CON B(+) SE TIENE MAYOR RENDIMIENTO.
CON A(+) SE TIENE MAYOR RENDIMIENTO.

## Slide 11
CON A(+) Y B(+) SE TIENE MAYOR RENDIMIENTO.