## Slide 1
Capacidad de procesos

## Slide 2: Capacidad de procesos
Evaluar la capacidad o habilidad de un proceso es analizar qué tan bien sus variables de salida (Y´s) cumplen con las especificaciones o requerimientos del cliente.
Se requiere conocer la distribución de las Y´s (histograma) y compararla contra especificaciones.
Aspectos claves de la distribución son:
  Tendencia central (por ejemplo Media, µ)
  Variabilidad (por ejemplo )
  Forma y Distribución (sesgo)

## Slide 3
Capacidad y habilidad de un proceso
Las características de los productos o servicios determinadas por los clientes reciben el nombre de especificaciones, las cuales pueden ser de dos tipos:
Unilaterales
Son especificaciones o tolerancias que indican un valor máximo o un valor mínimo.
Ejemplo:
El mínimo de contenido %Alc. Vol. en tequila blanco es de 35%.
El máximo de contenido % carbohidratos en una barra de trigo 20%.
Notes: COMENTARIOS:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 4
Bilaterales
Son especificaciones o tolerancias que establecen el intervalo requerido por el cliente, es decir, indican tanto el valor máximo como el mínimo permitido.
Ejemplo:
El % de carbohidratos en un alimento debe de ser 20%  5% (el porcentaje de carbohidratos debe ser del 20% con una tolerancia del 5%, es decir, está autorizando una tolerancia de 15% de mínimo y 25% de máximo).

## Slide 5
Capacidad (Cp)
La capacidad se define como el indicador numérico que compara la variación de un proceso contra la variación permitida por el cliente, mostrando así el cumplimiento o no-cumplimiento con lo establecido por el cliente en cuanto a dispersión se refiere.
Este indicador numérico se calcula a través de la siguiente igualdad:
Notes: COMENTARIOS:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 6
EI
LRI
LRS
Variación
tolerada
Variación
Real = 6σ
ES
Se desea Cp mayor
que uno
Índices de capacidad (Cp)

## Slide 7
Índice de capacidad Cpk (centrado del proceso)
EI
LRI
LRS
Variación
tolerada
Variación
Real = 6σ
ES
Se desea Cpk mayor
que uno

## Slide 8
Estimaciones de
Mediante rangos de subgrupos
Mediante la desviación estándar

## Slide 9
En general, mientras mayores sean sus valores de Cp y Pp, más capacidad tendrá su proceso.
Compare sus valores de Cp y Pp con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, los niveles que usted utilice dependerán de su producto en particular.
Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto.
Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo.

## Slide 10
Problema
Un producto debe tener un % vol. de alcohol de 40%, con una tolerancia de ±5%. De los muestreos para evaluar la calidad se obtienen los siguientes datos:
41.77 | 39.28 | 40.31 | 34.03 | 38.89 | 42.70
39.36 | 38.83 | 39.02 | 35.43 | 41.81 | 44.65
39.67 | 42.12 | 45.22 | 42.23 | 38.80 | 39.57
40.47 | 39.52 | 40.39 | 38.37 | 37.26 | 40.75
42.83 | 41.66 | 42.94 | 38.67 | 42.69 | 40.56
37.49 | 43.59 | 38.08 | 39.20 | 42.07 | 42.16
39.70 | 40.38 | 41.47 | 41.84 | 39.48 | 37.98
39.14 | 41.03 | 37.68 | 41.66 | 40.68 | 40.67
41.75 | 39.81 | 42.71 | 39.83 | 38.17 | 41.89
41.86 | 41.77 | 38.82 | 40.77 | 40.10 | 37.67

## Slide 11
Resultados estadísticos
Recuento | 60
Promedio | 40.321
Mediana | 40.385
Moda | 41.77
Varianza | 4.299
Desviación Estándar | 2.073
Coeficiente de Variación | 5.14
Mínimo | 34.03
Máximo | 45.22
Rango | 11.19

## Slide 12
PROCESO INCAPAZ DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES

## Slide 13
Los índices a corto plazo (Cp, Cpl, Cpu y Cpk) representan el nivel potencial de desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos, es decir Mediante rangos de subgrupos.
Los índices a largo plazo (Pp, Ppl, Ppu, Ppk) representan la capacidad real de su proceso, o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar, es decir .

## Slide 14
Si su valor de Pp difiere considerablemente de su valor de Cp, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro.
Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar si eliminara el cambio, las desviaciones y otras causas especiales.
Independientemente de los valores de referencia que utilice, si sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia, debe tratar de mejorar su proceso.

## Slide 15
Valores de Cp o Cpk ideales