## Slide 1
DISEÑOS FACTORIALES 2K

## Slide 2
FACTOR A | FACTOR B
- | -
+ | -
- | +
+ | +
DISEÑOS FACTORIALES 2K
Los diseños factoriales son ampliamente utilizados en experimentos en los que intervienen varios factores y cada factor tiene solo 2 niveles.
Si se tiene 2 factores: Factor A, Factor B.
Factor A:
Factor B:
Factor A:
Factor B:

## Slide 3
DISEÑOS FACTORIALES 2K
Si se tiene 3 factores: Factor A, Factor B, Factor C.
Factor A:
Factor B:
Factor C:
FACTOR A | FACTOR B | FACTOR C
- | - | -
+ | - | -
- | + | -
+ | + | -
- | - | +
+ | - | +
- | + | +
+ | + | +

## Slide 4
DISEÑOS FACTORIALES 2K
Si se tiene 4 factores:
Factor A:
Factor B:
Factor C:
FACTOR A | FACTOR B | FACTOR C | FACTOR D
- | - | - | -
+ | - | - | -
- | + | - | -
+ | + | - | -
- | - | + | -
+ | - | + | -
- | + | + | -
+ | + | + | -
- | - | - | +
+ | - | - | +
- | + | - | +
+ | + | - | +
- | - | + | +
+ | - | + | +
- | + | + | +
+ | + | + | +
Factor D:

## Slide 5
CODIGO | FACTOR A | FACTOR B
(1) | - | -
a | + | -
b | - | +
ab | + | +
CODIGO | FACTOR A | FACTOR B | FACTOR C
(1) | - | - | -
a | + | - | -
b | - | + | -
ab | + | + | -
c | - | - | +
ac | + | - | +
bc | - | + | +
abc | + | + | +

## Slide 6
CODIGO | FACTOR A | FACTOR B | FACTOR C | FACTOR D
(1) | - | - | - | -
a | + | - | - | -
b | - | + | - | -
ab | + | + | - | -
c | - | - | + | -
ac | + | - | + | -
bc | - | + | + | -
abc | + | + | + | -
d | - | - | - | +
ad | + | - | - | +
bd | - | + | - | +
abd | + | + | - | +
cd | - | - | + | +
acd | + | - | + | +
bcd | - | + | + | +
abcd | + | + | + | +

## Slide 7
A | B | AB
- | - | +
+ | - | -
- | + | -
+ | + | +
A | B | C | AB | AC | BC | ABC
- | - | - | + | + | + | -
+ | - | - | - | - | + | +
- | + | - | - | + | - | +
+ | + | - | + | - | - | -
- | - | + | + | - | - | +
+ | - | + | - | + | - | -
- | + | + | - | - | + | -
+ | + | + | + | + | + | +

## Slide 8
Los diseños factoriales son ampliamente utilizados en experimentos en los que intervienen varios factores para estudiar el efecto conjunto de éstos sobre una respuesta.
Un caso especial e importante ocurre cuando se tienen k factores, con dos niveles cada factor:
Cuantitativos (valores de temperatura, presión o tiempo)
Cualitativos (dos máquinas, dos operadores, los niveles “superior” e “inferior” de un factor o, la ausencia o presencia de un factor.
INTRODUCCION

## Slide 9
EJEMPLO 4
Un químico desea investigar el efecto de la abertura de malla (factor A, 40,60), tipo de suspensión (factor B, suspensión A, suspensión B) y temperatura de ciclaje (factor C, 0°C, 30°C) en el volumen de sedimentación (%). Se eligen dos niveles de cada factor y se realiza un diseño factorial con dos replicas. Los resultados se muestran a continuación:
Combinación | A | B | C | replica I | replica II
(1) | - | - | - | 18.2 | 18.9
a | + | - | - | 27.2 | 24.0
b | - | + | - | 15.9 | 14.5
ab | + | + | - | 41.0 | 43.9
c | - | - | + | 12.9 | 14.4
ac | + | - | + | 22.4 | 22.5
bc | - | + | + | 15.1 | 14.2
abc | + | + | + | 36.3 | 39.9

## Slide 10
Variable de respuesta: Volumen de sedimentación
Factores controlados:
Abertura de malla (factor A)
Tipo de suspensión (Factor B)
Temperatura de Ciclaje (factor C)
Hipótesis:
Ho:No influye la abertura de malla en el volumen de sedimentación.
Ha:Si influye la abertura de malla en el volumen de sedimentación.
Ho:No influye el tipo de suspensión en el volumen de sedimentación.
Ha:Si influye el tipo de suspensión en el volumen de sedimentación.
Ho:No influye la temperatura de ciclaje en el volumen de sedimentación.
Ha:Si influye la temperatura de ciclaje en el volumen de sedimentación..

## Slide 11
Ho: No hay efecto de interacción entre la abertura de malla y el tipo de suspensión en el volumen de sedimentación.
Ha: Si hay efecto de interacción entre la abertura de malla y el tipo de suspensión en el volumen de sedimentación.
Ho: No hay efecto de interacción entre la abertura de malla y la temperatura de ciclaje en el volumen de sedimentación.
Ha: Si hay efecto de interacción entre la abertura de malla y la temperatura de ciclaje en el volumen de sedimentación.
Ho: No hay efecto de interacción entre el tipo de suspensión y la temperatura de ciclaje en el volumen de sedimentación.
Ha: Si hay efecto de interacción entre el tipo de suspensión y la temperatura de ciclaje en el volumen de sedimentación.
Ho: No hay efecto de interacción entre la abertura de malla y el tipo de suspensión y la temperatura de ciclaje en el volumen de sedimentación.
Ha: Si hay efecto de interacción entre la abertura de malla y el tipo de suspensión y la temperatura de ciclaje en el volumen de sedimentación.

## Slide 12
SOLUCION ESTADISTICA DEL DISEÑO 23
1. CALCULAR LOS SIGNOS DE LAS INTERACCIONES
Combinación | A | B | C | AB | AC | BC | ABC | replica I | replica II
(1) | - | - | - | + | + | + | - | 18.2 | 18.9
a | + | - | - | - | - | + | + | 27.2 | 24.0
b | - | + | - | - | + | - | + | 15.9 | 14.5
ab | + | + | - | + | - | - | - | 41.0 | 43.9
c | - | - | + | + | - | - | + | 12.9 | 14.4
ac | + | - | + | - | + | - | - | 22.4 | 22.5
bc | - | + | + | - | - | + | - | 15.1 | 14.2
abc | + | + | + | + | + | + | + | 36.3 | 39.9

## Slide 13
Combinación | A | B | C | AB | AC | BC | ABC | replica I | replica II | SUMA
(1) | - | - | - | + | + | + | - | 18.2 | 18.9 | 37.1
a | + | - | - | - | - | + | + | 27.2 | 24 | 51.2
b | - | + | - | - | + | - | + | 15.9 | 14.5 | 30.4
ab | + | + | - | + | - | - | - | 41 | 43.9 | 84.9
c | - | - | + | + | - | - | + | 12.9 | 14.4 | 27.3
ac | + | - | + | - | + | - | - | 22.4 | 22.5 | 44.9
bc | - | + | + | - | - | + | - | 15.1 | 14.2 | 29.3
abc | + | + | + | + | + | + | + | 36.3 | 39.9 | 76.2
2.- Calcular los contrastes de los efectos. El contraste se define el efecto total y se obtienen mediante las siguientes ecuaciones:
CONTRASTE (A)= (A+ )-(A- )=(51.2+ 84.9+44.9+76.2)-(37.1+30.4+27.3+29.3)=
CONTRASTE (A)= (A+ )- (A- )=257.2-124.1=133.2

## Slide 14
CONTRASTE (B)= (B+ )- (B- )=(30.4+84.9+29.3+76.2)-(37.1+51.2+27.3+44.9)=60.3
CONTRASTE (C)= (C+ )- (C- )=(27.3+44.9+29.3+76.2)-(37.1+51.2+30.4+84.9)=-25.9
CONTRASTE (AB)= (AB+ )- (AB- )=(37.1+84.9+27.3+76.2)-(51.2+30.4+44.9+29.3)=69.7
CONTRASTE (AC)= (AC+ )- (AC- )=(37.1+30.4+44.9+76.2)-(51.2+84.9+27.3+29.3)=-4.1
CONTRASTE (BC)= (BC+ )- (BC- )=(37.1+51.2+29.3+76.2)-(30.4+84.9+27.3+44.9)=6.3
CONTRASTE (ABC)=(ABC+ )-(ABC- )=(51.2+30.4+27.3+76.2)-(37.1+84.9+44.9+29.3)=-11.1

## Slide 15
3. ESTIMACION DE EFECTOS PROMEDIO
EFEC(A)=CONTRASTE(A)/(n2K-1)=133.1/(22)*2=133.1/8=16.6375
EFEC(B)= CONTRASTE(B)/(n2K-1)=60.3/(22)*2=60.3/8=7.5375
EFEC(C)= CONTRASTE(C)/(n2K-1)=-25.9/(22)*2=-25.9/8=-3.2375
EFEC(AB)=CONTRASTE(AB)/(n2K-1)=69.7/(22)*2=69.7/8=8.7125
EFEC(AC)= CONTRASTE(AC)/(n2K-1)=-4.1/(22)*2=-4.1/8=-0.5125
EFEC(BC)= CONTRASTE(BC)/(n2K-1)=6.3/(22)*2=6.3/8=0.7875
EFEC(ABC)=CONTRASTE(ABC)/(n2K-1)=-11.1/(22)*2=-11.1/8=-1.387

## Slide 16
Tabla de Estimaciones de los efectos promedio para el volumen, proporcionado por el Statgraphics.
average = 23.8312
A:rapidez = 16.6375
B:configuracion = 7.5375
C:angulo = -3.2375
AB = 8.7125
AC = -0.5125
BC = 0.7875
ABC = -1.3875

## Slide 17
PARETO NORMAL
Efectos más importantes: A:Abertura de malla, interacción abertura de malla y suspensión (AB) y B:Suspensión.

## Slide 18
Para un α=0.05, los efectos significativos son la abertura de malla (A), el tipo de suspensión (B), la temperatura de ciclaje (C) , y la interacción de la abertura de malla y el tipo de suspensión (AB), con una confianza estadística del 95%.
Fuente | Suma de Cuadrados | Gl | Cuadrado Medio | Razón-F | Valor-P
A:Malla | 1107.23 | 1 | 1107.23 | 477.12 | 0.0000
B:suspension | 227.256 | 1 | 227.256 | 97.93 | 0.0000
C:Temperatura | 41.9256 | 1 | 41.9256 | 18.07 | 0.0028
AB | 303.631 | 1 | 303.631 | 130.84 | 0.0000
AC | 1.05063 | 1 | 1.05063 | 0.45 | 0.5200
BC | 2.48063 | 1 | 2.48063 | 1.07 | 0.3314
ABC | 7.70063 | 1 | 7.70063 | 3.32 | 0.1060
Error total | 18.565 | 8 | 2.32063 |  | 
Total (corr.) | 1709.83 | 15 |  |  | 

## Slide 19
GRAFICAS DE EFECTOS PROMEDIOS:
Factor: Abertura de Malla
Nivel | media
- | 15.51
+ | 32.15
EXISTE UN EFECTO POSITIVO: CUANDO SE CAMBIA DE NIVEL BAJO A NIVEL ALTO DE LA ABERTURA DE MALLA SE INCREMENTA EL VOLUMEN. PARA MAXIMIZAR EL VOLUMEN SE RECOMIENDA USAR NIVEL ALTO DE LA ABERTURA DE MALLA.

## Slide 20
Nivel | media
- | 20.06
+ | 27.6
GRAFICAS DE EFECTOSPROMEDIO:
Factor tipo de suspensión
SE OBSERVA UN EFECTO POSITIVO, CUANDO SE CAMBIA DEL NIVEL BAJO A NIVEL ALTO DEL TIPO DE SUSPENSION SE INCREMENTA EL VOLUMEN. PARA MAXIMIZAR EL VOLUMEN
SE RECOMIENDA USAR EL NIVEL DEL TIPO DE SUSPENSION.

## Slide 21
Nivel | media
- | 25.45
+ | 22.21
GRAFICAS DE EFECTOS PROMEDIO:
Factor temperatura
SE OBSERVA UN EFECTO NEGATIVO, CUANDO SE CAMBIA DE NIVEL BAJO A NIVEL ALTO DE LA TEMPERATURA DISMINUYE EL VOLUMEN. PARA MAXIMIZAR EL VOLUMEN SE RECOMIENDA USAR EL NIVEL BAJO DE LA TEMPERATURA.

## Slide 22
CONCLUSIONES DE LAS GRAFICAS DE EFECTOS:
A | B | C
+ | + | -
Para la Abertura de malla (factor A), existe un efecto positivo, si se incrementa la Abertura de malla se incrementa el volume de sedimentación.
Para el tipo de Suspensión (factor B), existe un efecto positivo, si se cambia el tipo de suspensión del nivel bajo a nivel alto se incrementa el volumen de sedimentación.
Para la Temperatura (factor C), existe un efecto negativo, si se cambia del nivel bajo de temperatura a nivel alto de temperatura disminuye el volumen de sedimentación.
Para maximizar el volumen de sedimentación

## Slide 23
 | A | 
B | - | +
- | 16.1 | 23.95
+ | 14.92 | 40.27
GRAFICA DE INTERACCIONES
MALLA-SUSPENSION
Si se trabaja en el nivel bajo de la abertura de malla y se cambia la suspensión del nivel bajo a nivel alto no hay un cambio en el volumen de sedimentación.
Si se trabaja en el nivel alto de la abertura de malla y se cambia la suspensión del nivel bajo a nivel alto se incrementa el volumen de sedimentación.
Para maximizar el volumen de sedimentación se recomienda el nivel alto de abertura de malla y el nivel alto de suspensión.

## Slide 24
Conclusiones y Recomendaciones
Por los efectos simples
A | B | C
+ | + | -
A | B
+ | +
Por el efecto de interacción
Recomendación para maximizar
A | B | C
+ | + | -

## Slide 25
volumen = 23.8312 + 8.31875*malla + 3.76875*suspension - 1.61875*temperatura + 4.35625*malla*suspension - 0.25625*malla*temperatura + 0.39375*suspension*temperatura - 0.69375*malla*suspension*temperatura
MODELO MATEMATICO
A | B | C
1 | 1 | -1
volumen = 23.8312 + 8.31875*(1)+ 3.76875*(1) - 1.61875*(-1) + 4.35625*(1)(1)- 0.25625*(1)(-1)+ 0.39375*(1)(-1) - 0.69375*(1)(1)(-1)
volumen = 42.45

## Slide 26
Grafica de Respuesta (Cubo)
A | B | C | PROMEDIO
+ | + | - | 42.45

## Slide 27
Supuestos